#### Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-A40, RS-A60

| Размер | Модель котла |
| --- | --- |
|  | RS-A40 (15) | RS-A60 (15) |
| L, мм | 904 | 900 |
| B, мм | 540 | 658 |
| H, мм | 987 | 1053 |
| L1, мм | 89 | 89 |
| L2, мм | 648 | 640 |
| L3, мм | 360 | 356 |
| L4, мм | 820 | 819 |
| B1, мм | 43 | 66 |
| B2, мм | 276 | 360 |
| H1, мм | 882 | 947 |
| H2, мм | 841 | 907 |
| H3, мм | 576 | 574 |
| D1 | 3/4" | 3/4" |
| D2 | 1 1/2" | 2" |
| D3, мм | 150 | 200 |

#### Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-A80, RS-A100 (93 кВт)

| Размер | Модель котла |
| --- | --- |
|  | RS-A80 (16) | RS-A100 (16) |
| L, мм | 1034 | 1259 |
| B, мм | 663 | 663 |
| H, мм | 1100 | 1100 |
| L1, мм | 87 | 89 |
| L2, мм | 794 | 1020 |
| L3, мм | 432 | 537 |
| L4, мм | 972 | 1198 |
| B1, мм | 66 | 66 |
| B2, мм | 360 | 360 |
| H1, мм | 994 | 994 |
| H2, мм | 953 | 953 |
| H3, мм | 594 | 594 |
| D1 | 1" | 1" |
| D2 | 2" | 2" |
| D3, мм | 200 | 250 |

#### Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-A40, RS-A60

| Размер | Модель котла |
| --- | --- |
|  | RS-A40 (AK-15) | RS-A60 (AK-15) |
| L, мм | 986 | 986 |
| B, мм | 601 | 601 |
| H, мм | 1210 | 1210 |
| L1, мм | 175 | 175 |
| L2, мм | 640 | 640 |
| L3, мм | 442 | 442 |
| L4, мм | 905 | 905 |
| L5, мм | 110 | 110 |
| B1, мм | 46 | 46 |
| B2, мм | 322 | 322 |
| H1, мм | 1095 | 1095 |
| H2, мм | 1054 | 1054 |
| H3, мм | 698 | 698 |
| H4, мм | 555 | 555 |
| D1 | 1" | 1" |
| D2 | 2" | 2" |
| D3, мм | 200 | 200 |
| D4 | 1/2" | 1/2" |

#### Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-A80, RS-A100 (96 кВт)

| Размер | Модель котла |
| --- | --- |
|  | RS-A80 (AK-15) | RS-A100 (AK-15) |
| L, мм | 1000 | 995 |
| B, мм | 663 | 783 |
| H, мм | 1210 | 1199 |
| L1, мм | 175 | 175 |
| L2, мм | 640 | 640 |
| L3, мм | 452 | 452 |
| L4, мм | 917 | 917 |
| L5, мм | 110 | 110 |
| B1, мм | 41 | 37 |
| B2, мм | 414 | 506 |
| H1, мм | 1095 | 1095 |
| H2, мм | 1054 | 1054 |
| H3, мм | 698 | 698 |
| H4, мм | 555 | 555 |
| D1 | 1" | 1" |
| D2 | 2" | 2" |
| D3, мм | 200 | 250 |
| D4 | 1/2" | 1/2" |

#### Габаритные и присоединительные размеры котла RS-A100 (99 кВт)

#### Габаритные и присоединительные размеры котла RS-A100 (120 кВт)

#### Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-A150, RS-A200, RS-A250, RS-A300, RS-A400, RS-A500

| Размер | Модель котла |
| --- | --- |
|  | RS-A150 (19) | RS-A200 (19) | RS-A250 (19) | RS-A300 (19) | RS-A400 (19) | RS-A500 (19) |  |
| L, мм | 1385 | 1385 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |  |
| B, мм | 693 | 785 | 970 | 1061 | 1245 | 1429 |  |
| H, мм | 1401 | 1346 | 1452 | 1451 | 1451 | 1551 |  |
| L1, мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |  |
| L2, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |
| L3, мм | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |  |
| L4, мм | 985 | 1070 | 935 | 932 | 945 | 940 |  |
| B1, мм | 414 | 506 | 690 | 782 | 966 | 1150 |  |
| B2, мм | 25 | 25 | 72 | 68 | 80 | 79 |  |
| H1, мм | 1273 | 1274 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |  |
| H2, мм | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 |  |
| H3, мм | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |  |
| H4, мм | 1268 | 1214 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |  |
| H5, мм | 1132 | 1132 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 |  |
| D1, мм | Ду50 | Ду50 | Ду50 | Ду50 | Ду50 | Ду50 |  |
| D2 | 1" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" |  |
| D3, мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 |  |