#### Газовые котлы RS-A40, 60, 80, 100

| Марка котла RS-A | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение | 15 | AK-15 | 15 | AK-15 | 16 | AK-15 | 16 | AK-15 | AK-15/H |
| Вид топлива | газ природный ГОСТ5542-87 сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан) |
| Вид теплоносителя | вода питьевая ГОСТ51232-98 (карбонатная жесткость - не более 1 мг-экв/л) |
| Давление газа перед котлом при работе на природном газе: минимальное, мм.вод.ст. номинальное, мм.вод.ст. максимальное, мм.вод.ст. | 100 150 300 | 100 200 300 |
| Давление газа перед котлом при работе на сжиженном газе: номинальное, мм.вод.ст. | 280 | 360 |
| Номинальный расход: природного газа, м3/ч сжиженного газа, кг/ч | 5,0 3,6 | 7,0 5,0 | 9,0 7,0 | 10,5 8,0 | 11,0 8,5 | 12,0 9,0 |
| Номинальная тепловая мощность: при работе на природном газе, кВт при работе на сжиженном газе, кВт | 40 33 | 60 53 | 80 70 | 93 88 | 96 90 | 99 89 |
| Отапливаемая площадь, (при высоте помещения 3 м) при работе на природном газе, не более м2 при работе на сжиженном газе, не более м2 | 400 330 | 600 530 | 800 700 | 930 880 | 960 900 | 990 890 |
| Разряжение за котлом, не более Па | 40 | 60 |
| Максимальное давление на входе в котёл, МПа (по спецзаказу, МПа) | 0,6 (1,0) |
| Диапазон поддержания температуры воды на выходе из котла, °С (по спецзаказу, °С) | +50...+95 | +50...+95 (+50...+110) |
| Коэффициент полезного действия котла, не менее % | 93 |
| Номинальный расход воды через котел, м3/час | 1,4 | 2,8 | 3,36 | 4,2 | 4,2 |
| Водяной объем котла, л | 6 | 14 | 16 | 14 | 20 | 17 | 24 | 20,5 | 20,5 |
| Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Присоединительная резьба - патрубка подачи газа, мм - патрубков системы отопления, мм | Ду20 Ду32 | Ду20 Ду50 | Ду20 Ду50 | Ду25 Ду50 | Ду25 Ду50 |
| Размеры дымохода, Ø мм | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Масса, не более кг | 115 | 150 | 160 | 180 | 195 | 260 | 260 |
| Напряжение питания, В | 220±10 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 | 55 |
| Марка газового клапана | NOVA 820 | ELECTROSIT-810 | HONEYWELL VK4100, VK4105 |

#### Газовые котлы RS-A100, 150, 200, 250, 300, 400, 500

| Марка котла RS-A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение | AN-19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Вид топлива | газ природный ГОСТ5542-87, сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан) |
| Вид теплоносителя | вода питьевая ГОСТ51232-98 (карбонатная жесткость - не более 1 мг-экв/л) |
| Марка газового клапана HONEYWELL | VR425 | VR432 | VQ440M | VQ450M |
| Давление газа перед котлом при работе на природном газе: - минимальное, мм.вод.ст. - номинальное, мм.вод.ст. - максимальное, мм.вод.ст. | 100 200 300 |
| Давление газа перед котлом при работе на сжиженном газе: - номинальное, мм.вод.ст. | 360 |
| Номинальный расход: - природного газа, м3/ч - сжиженного газа, кг/ч | 14 11 | 18 17 | 24 23 | 30 24 | 36 30 | 48 42 | 57 53 |
| Номинальная тепловая мощность: - при работе на природном газе, кВт - при работе на сжиженном газе, кВт | 120 108 | 150 135 | 200 180 | 250 210 | 300 270 | 400 360 | 500 450 |
| Отапливаемая площадь, (при высоте помещения 3 м) - при работе на природном газе, не более м2 - при работе на сжиженном газе, не более м2 | 1200 1080 | 1500 1350 | 2000 1800 | 2500 2100 | 3000 2700 | 4000 3600 | 5000 4500 |
| Разряжение за котлом, Па | не более 60 |
| Максимальное давление на входе в котёл, МПа (по спецзаказу, МПа) | 0,6 (1,0) |
| Диапазон поддержания температуры воды на выходе из котла, °С (по спецзаказу, °С) | +50...+95 (+50...+110) |
| Коэффициент полезного действия котла, не менее % | 93 |
| Номинальный расход воды через котел, м3/час | 5,0 | 6,3 | 9,2 | 10,5 | 12,6 | 16,8 | 21,0 |
| Водяной объем котла, л | 24 | 26 | 30 | 41 | 46 | 56 | 66 |
| Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Присоединительная резьба - патрубка подачи газа - патрубков системы отопления | Ду32 Ду50 | Ду50 Ду50 |
| Размеры дымохода, Ø мм | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 |
| Масса, не более, кг | 295 | 345 | 380 | 450 | 515 | 604 | 735 |
| Напряжение питания, В | 220±10 |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 | 80 | 100 |